Проект

Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности

В целях реализации положений абзаца 2 пункта 5, подпунктов 
«а» – «в» и «ж» пункта 6 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 г. № 353

П  Р  И  К  А  З  Ы  В  А  Ю:

Утвердить прилагаемые Требования к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.

Министр

генерал-полковник полиции					 В. Колокольцев

Приложение

к приказу МВД России

от                    2014   №

Требования

к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности

I. Общие положения

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с абзацем 2 пункта 5, подпунктами «а», «б», «в» и «ж» пункта 6 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, и являются минимально необходимыми для объектов инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и оснащения стадионов инженерно-техническими средствами для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении на них официальных спортивных соревнований с присутствием зрителей.

2. Настоящие Требования применяются к объектам инфраструктуры, определенным Правилами обеспечения безопасности, а также к стадионам при проведении на них официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, за исключением соревнований, на которые отдельными законодательными и нормативными актами Российской Федерации установлены иные требования.

3. В настоящих Требованиях применяются следующие термины и определения:

3.1. Зона осмотра – здание, сооружение или место, специально оборудованное техническими средствами, предназначенными для обнаружения предметов, запрещенных для проноса в место проведения соревнований.

3.2. Зона ограниченного доступа – определенная организатором соревнований и (или) собственником, пользователем объекта спорта место, помещение, в которые ограничен проход граждан в соответствии с контрольно-пропускным и внутриобъектовым режимами.

3.3. Ограждение – физический барьер, исключающий случайный проход граждан и животных, или затрудняющий их проникновение на стадион или зоны ограниченного доступа.

3.4. Пост управления техническими средствами охраны –автоматизированное рабочее место, обеспечивающее возможность мониторинга работы технических средств охраны.

3.5. Стадион – объект спорта, а также территории, специально подготовленные для проведения соревнования, в том числе участки автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов, включающие спортивное сооружение или временную постройку с местами для зрителей.

3.6. Территория стадиона – пространственная сфера деятельности лиц, в чьей собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении в соответствии с законодательством Российской Федерации находится стадион, имеющая территориальные границы, за исключением находящейся в данных границах спортивной арены.

3.7. Точка пропуска граждан на контрольно-пропускной пункт или в зону осмотра – место на контрольно-пропускном пункте или в зоне осмотра, где осуществляется индивидуальный контроль входящих граждан, с целью идентификации их полномочий на проход или обеспечения личного осмотра и осмотра находящихся при них вещей.

3.8. Система разделения потоков граждан – совокупность ограждений стационарных или временных, образующих коридоры для прохода граждан и позволяющих формировать из общего потока граждан нескольких колон по одному гражданину в каждой.

3.9. Категорирование стадиона – определение соответствия объектов инфраструктуры и технического оснащения стадиона одной из категорий, установленной настоящими Требованиями.

II. Категорирование стадионов

4. Стадион при проведении на нем соревнования должен соответствовать одной из категорий, установленных настоящими Требованиями:

категория 1 – стадион, включающий спортивное сооружение для проведения соревнования с присутствием 40 тысяч зрителей и более;

категория 2 – стадион, включающий спортивное сооружение для проведения соревнования с присутствием от 15 тысяч до 40 тысяч зрителей;

категория 3 – стадион, включающий спортивное сооружение для проведения соревнования с присутствием от 5 до 15 тысяч зрителей;

категория 4 – стадион, включающий спортивное сооружение для проведения соревнования с присутствием до 5 тысяч зрителей;

категория 5 – стадион, включающий временную постройку с местами для группового размещения зрителей.

5. Соответствие стадиона, включающего спортивное сооружение, настоящим Требованиям определяется в ходе его обследования комиссией, утверждается лицом, в собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации он находится и организатором соревнования, не позднее 30 дней до дня начала проведения соревнования.

Комиссия создается по решению собственника, пользователя стадиона.

В состав комиссии по согласованию входят представители собственника, пользователя стадиона, территориального органа МВД России на региональном и районном уровне, территориальных органов заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.

6. Соответствие стадиона, в состав которого входит временная постройка с местами для группового размещения зрителей, настоящим Требованиям определяется в ходе его обследования комиссией и утверждается организатором соревнования не позднее трех часов до начала проведения соревнования.

Комиссия создается по решению организатора соревнования.

В состав комиссии по согласованию входят представители территориального органа МВД России на региональном и районном уровне, территориальных органов заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.

III. Требования к объектам инфраструктуры

7. Объекты инфраструктуры могут быть постоянными или временными, а также стационарными или мобильными.

8. Помещение либо специально подготовленное место для работы организатора соревнования или координационного органа должно соответствовать следующим требованиям:

8.1. Размещаться с учетом возможности визуального наблюдения за соревнованием и поведением зрителей.

8.2. Оборудоваться в соответствии с требованиями национальных стандартов Российской Федерации и пунктами 1 или 2 приложения № 1 к настоящим Требованиям.

8.3. Обеспечивать защиту от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, а также температурный режим работы сотрудников.

9. Помещения либо специально подготовленные места для работы сотрудников органов внутренних дел должны включать помещения (места) для пункта управления нарядами органов внутренних дел с комнатами (местами) для размещения технологического оборудования, а также для составления материалов об административных правонарушениях и соответствовать следующим требованиям:

9.1. Размещаться с учетом возможности визуального наблюдения за поведением зрителей.

9.2. Иметь отдельный вход с территории стадиона.

9.3. Оборудоваться в соответствии с требованиями национальных стандартов Российской Федерации и пунктами 3 или 4 приложения № 1 к настоящим Требованиям.

9.4. Обеспечивать защиту от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, а также температурный режим работы сотрудников и технологического оборудования.

10. Помещение либо специально подготовленное место для работы сотрудников органов федеральной службы безопасности должны соответствовать следующим требованиям:

10.1. Размещаться с учетом возможности визуального наблюдения за поведением зрителей.

10.2. Иметь отдельный вход с территории стадиона.

10.3. Оборудоваться в соответствии с требованиями национальных стандартов Российской Федерации и пунктами 5 или 6 приложения № 1 к настоящим Требованиям.

10.4. Обеспечивать защиту от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, а также температурный режим работы сотрудников.

11. Помещения либо специально подготовленные места для хранения предметов, запрещенных для проноса на стадион, должны соответствовать следующим требованиям:

11.1. Размещаться с внешней стороны ограждения территории стадиона, не ближе 25 м от него, а также путей следования зрителей на стадион.

11.2. Обустраиваться таким образом, чтобы исключить доступ к ним посторонних лиц и обеспечить сохранность оставленных на хранение предметов.

11.3. Оборудоваться в соответствии с требованиями национальных стандартов Российской Федерации и пунктами 7 или 8 приложения № 1 к настоящим Требованиям.

11.4. Обеспечивать защиту от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

12. Зоны (контрольно-пропускные пункты) для возможности осмотра входящих граждан и въезжающего транспорта с применением технических средств подразделяются на:

12.1. КПП.

12.2. Зону осмотра.

13. По функциональному назначению КПП подразделяются на:

13.1. КПП для прохода граждан на территорию стадиона.

13.2. КПП для прохода различных категорий граждан, предусмотренных положением (регламентом) соревнования (зрителей, участников соревнований, персонала стадиона, прессы, маломобильных групп населения и других) на спортивную арену.

13.3. КПП для проезда транспортных средств.

14. По конструктивному исполнению КПП подразделяются на:

14.1. Стационарные сооружения.

14.2. Сборно-разборные временные постройки.

14.3. Мобильные системы.

15. КПП для прохода граждан на территорию стадиона оборудуются на линии ограждения территории стадиона в соответствии с подпунктом 9.1 приложения № 1 к настоящим Требованиям и должны иметь защиту от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, а также обеспечивать температурный режим работы установленных технических средств.

16. Количество КПП для прохода граждан на территорию стадиона определяется в зависимости от протяженности ограждения территории стадиона, его конфигурации, транспортной инфраструктуры, расположенной на территории, прилегающей к стадиону, но не менее двух.

17. Количество точек пропуска на КПП для прохода граждан на территорию стадиона определяется с учетом возможности её заполнения за два часа и пиковых нагрузок не менее 50 процентов от вместимости спортивной арены за 30 минут до начала соревнования, а также исключения образования очередей и создания помех дорожному движению на улично-дорожной сети.

18. КПП для прохода граждан на спортивную арену оборудуются у проходов на спортивную арену в соответствии с подпунктом 9.1 приложения № 1 к настоящим Требованиям с внешней или внутренней стороны.

19. Количество точек пропуска на КПП для прохода граждан на спортивную арену определяется с учетом возможности прохода за один час граждан каждой категории, вход которых предусмотрен при реализации билетов на такие соревнования, или документов их заменяющих, и пиковых нагрузок не менее 70 процентов от вместимости спортивной арены за 30 минут до начала соревнования.

20. При проходе на территорию стадиона и на спортивную арену предусматривается минимум одна точка пропуска для маломобильных групп населения.

21. КПП для проезда транспортных средств на территорию стадиона располагается на линии ограждения территории стадиона с его внешней или внутренней стороны, оборудуется в соответствии с подпунктом 9.2 приложения № 1 к настоящим Требованиям, в том числе последовательно расположенными шлагбаумами (воротами) на расстоянии, обеспечивающем размещение между ними не менее одной единицы транспортного средства.

22. Количество КПП для проезда транспортных средств и их размер определяется исходя из дорожно-транспортной инфраструктуры (подъездных путей), прилегающей к стадиону, видов транспортных средств (грузовой, легковой, специальная техника), имеющих допуск на территорию стадиона, но не менее двух.

23. Количество полос для проезда транспортных средств, оборудованных шлюзами, определяется с учетом количества парковочных мест, расположенных на территории стадиона, интенсивности движения транспортных средств, в том числе увеличивающейся за 30 минут до начала соревнования, а также исключения образования очередей и создания помех дорожному движению на улично-дорожной сети.

24. Зоны осмотра подразделяются на:

24.1. Зону для осмотра граждан.

24.2. Зону для осмотра транспортных средств.

25. ЗОГ располагаются в непосредственной близости от КПП для прохода граждан на территорию стадиона и (или) КПП для прохода граждан на спортивную арену, а также КПП для проезда транспортных средств (для проведения личного осмотра водителей и пассажиров), оборудуются в  соответствии с подпунктом 9.3 приложения № 1 к настоящим Требованиям и должны иметь изолированное помещение или место для проведения личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физических лицах, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, защиту от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, а также обеспечивать температурный режим работы установленных технических средств.

26. Размещение ЗОГ необходимо производить с учетом возможности проведения однократного личного осмотра граждан, находящихся при них вещей при проходе на стадион.

27. Количество точек пропуска в ЗОГ определяется с учетом возможности проведения личного осмотра входящих на стадион граждан с применением технических средств за один час и пиковых нагрузок не менее 70 процентов от вместимости спортивной арены за 30 минут до начала соревнования. Допускается интегрирование ЗОГ с КПП.

28. ЗОТС оборудуется в соответствии с подпунктом 9.4 приложения № 1 к настоящим Требованиям и располагается в шлюзе.

29. Количество ЗОТС определяется количеством шлюзов КПП для проезда транспортных средств.

30. Общие требования к объектам инфраструктуры приведены в приложении № 1 к настоящим Требованиям.

IV. Требования к инженерно-техническим средствам

31. К инженерно-техническими средствам относятся:

31.1. Средства инженерно-технической укрепленности.

31.2. Технические средства досмотра.

31.3. Технические средства охраны.

Средства инженерно-технической укрепленности стадиона

32. Средства инженерно-технической укрепленности стадиона предназначены для:

32.1. Предотвращения проникновения на территорию стадиона и спортивную арену посторонних лиц, животных и транспорта.

32.2. Обозначения границ территории стадиона, КПП, ЗОГ, а также зон ограниченного доступа.

32.3. Формирования потоков граждан, с целью организации их прохода на стадион.

33. Средства инженерно-технической укрепленности стадиона могут быть стационарными или временными, на период проведения соревнования и подразделяются на:

33.1. Ограждение территории стадиона.

33.2. Ограждение отдельных участков стадиона, а также зон ограниченного доступа.

33.3. Ограждение системы разделения потоков граждан.

34. Ограждение территории стадиона должно соответствовать следующим требованиям:

34.1. Выполняться в виде прямолинейных участков с минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение и затрудняющих применение ТСО.

34.2. Не примыкать к каким-либо зданиям, сооружениям, кроме расположенных по границе территории стадиона.

34.3. Не иметь лазов, проломов и других повреждений.

34.4. Иметь полотно сплошного заполнения или просматриваемое высотой не менее 2,5 м. Величина ячеек просматриваемого полотна по одной из сторон не должна превышать 20 мм.

35. Ограждение отдельных участков стадиона, а также зон ограниченного доступа в зависимости от своего положения относительно спортивной арены подразделяется на внешнее и внутреннее и должно соответствовать следующим требованиям:

35.1. Внешнее ограждение выполняется с использованием полотна сплошного заполнения или просматриваемого высотой не менее 1,5 м.

35.2. Внутреннее ограждение выполняется с использованием просматриваемого полотна высотой не менее 2,5 м. В отдельных случаях внутреннее ограждение может состоять из двух и более полотен высотой не менее 2,5 м с буферной зоной между ними не менее 2 м, а также быть выполнено конструктивно в виде разности высот не менее 3 метров между ограждаемыми зонами.

36. Ограждения СРПГ должны соответствовать следующим требованиям:

36.1. Располагаться непосредственно перед точками пропуска на КПП или в зону осмотра.

36.2. Иметь высоту не менее 1,5 метров, ширину для прохода граждан не более 0,75 метров.

36.3. Выдерживать горизонтальную нагрузку до 150 кгс/м2.

36.4. Обеспечивать конструктивно возможность выхода граждан из зоны СРПГ без прохода через систему контроля управления доступом, не создавая помех другим проходящим гражданам.

Количество формируемых коридоров для прохода граждан должно соответствовать количеству точек пропуска на КПП или в зону осмотра.

Технические средства досмотра

37. В перечень технических средств досмотра входят:

37.1. Стационарный металлообнаружитель и портативный (ручной) металлодетектор.

37.2. Досмотровая рентгеновская техника и ручной сканер скрытых полостей.

37.3. Стационарная рентгеновская цифровая сканирующая система.

37.4. Автоматизированная система досмотра днища автотранспорта.

37.5. Комплект досмотровых эндоскопов и зеркал.

37.6. Портативный газоанализатор паров взрывчатых веществ.

37.7. Средство радиационного контроля.

37.8. Индикатор электромагнитных и акустических полей.

37.9. Индикатор опасных жидкостей.

37.10. Локализатор взрыва.

38. Стационарный металлообнаружитель должен обеспечивать:

38.1. Обнаружение объектов поиска.

38.2. Селективность по отношению к металлическим предметам, запрещенным к проносу на стадион.

38.3. Адаптацию к окружающей обстановке (в том числе металлосодержащей).

38.4. Помехозащищенность от внешних источников электромагнитных излучений.

38.5. Однородную чувствительность обнаружения во всем объеме контролируемого пространства.

38.6. Способность перенастройки на обнаружение различных масс металла.

38.7. Допустимый уровень влияния на имплантируемые электрокардиостимуляторы и магнитные носители информации.

39. Портативный (ручной) металлодетектор должен обеспечивать:

39.1. Обнаружение и распознавание черных и цветных металлов, их сплавов.

39.2. Возможность перенастройки на обнаружение различных масс металла.

39.3. Возможность использования при совместной работе со стационарными металлообнаружителями.

40. Досмотровая рентгеновская техника должна применяться для определения содержимого вещей, находящихся у граждан при их проходе на территорию стадиона или спортивную арену, а также оставленных без присмотра, и обеспечивать:

40.1. Просвечивание толщины стали не менее 10 мм при расстоянии до 0,5 м.

40.2. Повышенное качество изображения и возможность регистрации информации об исследуемом предмете путем применения компьютерной обработки видеосигналов рентгеновского изображения.

40.3. Биологическую защиту, допускающую нахождение оператора в непосредственной близости от рентгеновского аппарата.

40.4. Специальное конструктивное решение, исключающее действие комплекса на компьютеры и средства связи, находящиеся с ними в одном помещении.

41. Ручной рентгеновский сканер скрытых полостей должен обеспечивать обнаружение холодного и огнестрельного оружия, наркотиков и других предметов, запрещенных для проноса на стадион, при осмотре вещей, находящихся у зрителей при их проходе на стадион, и транспортных средств, а также оставленных без присмотра в ручной клади.

42. Стационарная рентгеновская цифровая сканирующая система должна применяться для проведения бесконтактного визуального персонального досмотра человека и обеспечивать обнаружение предметов, запрещенных для проноса на стадион, из неорганических и органических материалов, спрятанных как на человеке, так и проглоченных или спрятанных в естественных полостях человека.

43. Комплект досмотровых эндоскопов и зеркал должен применяться для визуального осмотра труднодоступных мест транспортных средств, грузов и выявления в них предметов, запрещенных для проноса (провоза) на стадион, и обеспечивать:

43.1. Доступ на расстояния не менее 1500 мм с углом зрения не менее 40 градусов для гибких и полужестких конструкций и 90 градусов – 
для жестких.

43.2. Возможность подсветки места осмотра, регулировки условий освещения.

43.3. Видеодокументирование результатов осмотра.

44. Портативный газоанализатор паров взрывчатых веществ должен применяться для выявления наличия этих веществ или их следов путем проведения компонентного и структурного анализа проб воздуха и обеспечивать:

44.1. Идентификацию веществ, основанную на использовании физико-химических методов анализа.

44.2. Чувствительность, позволяющую фиксировать наличие взрывчатые веществ на основе тринитротолуола, нитроглицерина, пентаэритротетранитрата, гексогена, октогена, тетрила, нитроцеллюлозных порохов, пластичных и эластичных взрывчатых веществ на основе гексогена, пентаэритротетранитрата или их смеси, аммотола, скального аммонита, октола и другие смесевые взрывчатые вещества.

45. Средство радиационного контроля должно обеспечивать выявление предметов и лиц с повышенным радиационным фоном.

46. Индикатор электромагнитных и акустических полей должен обеспечивать обнаружение бесконтактным способом часовых замедлителей взрывчатых устройств, а также устройств с действующими дешифраторами команд.

47. Индикатор опасных жидкостей предназначен для проверки неметаллических емкостей и должен обеспечивать обнаружение горючих и взрывчатых жидкостей.

48. Локализатор взрыва должен обеспечивать безопасность граждан и объектов от действия взрыва.

Технические средства охраны

49. Технические средства охраны должны быть интегрированы в единую систему комплексного обеспечения безопасности объекта спорта.

50. В перечень ТСО входят:

50.1. СКУД.

50.2. Система охранная телевизионная.

50.3. Система охранной и тревожной сигнализации.

50.4. Система охранного освещения.

50.5. Система экстренной связи.

51. СКУД должна обеспечивать:

51.1. Защиту от несанкционированного доступа.

51.2 Контроль и учет доступа граждан в автоматическом и ручном режиме.

51.3. Проверку полномочий, заключающуюся в проверке соответствия времени и уровня доступа (авторизацию).

51.4. Разрешение доступа или отказ в доступе на основании результатов анализа процедур авторизации и аутентификации.

51.5. Протоколирование всех действий в системе.

51.6. Реагирование системы на несанкционированные действия (подача предупреждающих и тревожных сигналов, отказ в доступе).

51.7. Возможность подключения устройств для вывода информации о событиях в системе, а также передачи указанной информации в помещение для работы организатора соревнования или координационного органа.

52. СКУД должна включать следующие средства контроля управления доступом:

52.1. Устройства преграждающие управляемые:

52.2. Устройства считывающие и идентификаторы.

53. По виду перекрытия проема прохода УПУ подразделяются:

53.1. С полным перекрытием проема прохода (двери, ворота, полноростовые турникеты).

53.2. С частичным перекрытием проема прохода (поясные турникеты, триподы, шлагбаумы, калитки).

54. По способу управления УПУ подразделяются:

54.1. УПУ с механическим (ручным) управлением.

54.2. УПУ с автоматическим управлением.

55. УПУ должны обеспечивать:

55.1. Защиту от прохода (проезда) через них одновременно двух или более человек (транспортных средств).

55.2. Возможность механического аварийного открывания в случае отключения автоматического управления, пропадания электропитания, возникновения чрезвычайных ситуаций. Аварийная система открывания должна быть защищена от возможности использования ее для несанкционированного проникновения.

56. УСиИД должны обеспечивать:

56.1. Защиту от манипулирования путем перебора и подбора идентификационных признаков.

56.2. Блокирование преграждающих устройств при взломе, вскрытии или коротком замыкании подходящих к ним цепей.

57. СОТ должна включать следующие основные средства:

57.1. Видеокамеры.

57.2. Устройства передачи видеоизображения и видеокоммутации.

57.3. Устройства видеозаписи.

57.4. Видеомониторы.

57.5. Видеосерверы.

58. СОТ должна обеспечивать:

58.1. Визуальный контроль территории, прилегающей к объекту спорта, а также объектов инфраструктуры, служебных и технических помещений спортивной арены, мест размещения зрителей и зон ограниченного доступа.

58.2. Разграничение полномочий доступа к управлению СОТ с целью предотвращения несанкционированных действий.

58.3. Оперативный доступ к видеоинформации с учетом времени и даты видеозаписи, а также идентификатора телекамеры.

58.4. Подтверждение с помощью видеонаблюдения факта несанкционированного проникновения в охраняемую зону и выявление ложных срабатываний.

58.5. Идентификацию личности граждан при проходе на объект спорта и во время их нахождения на объекте спорта.

58.6. Непосредственное видеонаблюдение оператором на посту управления ТСО.

58.7. Возможность оперативной печати видеофрагмента и/или сохранения (перезаписи) видеоизображения по времени, дате и идентификатору телекамеры.

58.8. Передачу видеоизображения с камер видеонаблюдения в помещения для работы организатора соревнования или координационного органа, а также органов внутренних дел.

59. На видеомониторы на посту управления ТСО изображение от видеокамер должно выводиться размером не менее 100х150 мм.

60. Видеокамеры должны работать в непрерывном режиме.

61. В составе СОТ могут использоваться черно-белые и цветные видеокамеры.

62. Разрешение черно-белых видеокамер должно быть не менее 
800 ТВЛ.

63. Разрешение цветных видеокамер должно быть не менее 700 ТВЛ.

64. Видеокамеры должны иметь:

64.1. Климатическое исполнение в соответствии с условиями применения.

64.2. Автоматическую регулировку диафрагмы для нормальной работы в диапазоне освещённостей от 0,1 люкса ночью до 100000 люкс в яркий солнечный день.

64.3. Отношение сигнал/шум видеокамер должно быть не менее 48 дБ при освещенности объекта наблюдения источником света, соответствующим нормальным значениям освещённостей.

65. Устройства передачи видеоизображения и видеокоммутации должны соответствовать следующим требованиям:

65.1. Не ухудшать с учетом характеристик канала передачи параметров СОТ, таких как разрешение и соотношение сигнал/шум видеосигнала, более чем на 10%.

65.2. Не искажать геометрические формы объекта наблюдения, изменять цветопередачу.

65.3. Обеспечивать необходимую пропускную способность, заданную в характеристиках СОТ в зависимости от количества видеоканалов, разрешения изображения, количества кадров в секунду.

66. Устройства видеозаписи должны обеспечивать запись и хранение видеоинформации в следующих режимах:

66.1. Непрерывная видеозапись в реальном времени.

66.2. Видеозапись отдельных фрагментов или видеокадров по срабатыванию охранных извещателей, по детектору движения или по заданному времени.

66.3. Архивирование полученного изображения, в том числе на внешние носители информации, на срок не менее 30 суток 
с разграничением полномочий доступа к архиву.

67. Устройства видеозаписи в непрерывном режиме должны обеспечивать запись и воспроизведение на видеомониторе изображения с частотой не ниже 25 кадров/сек.

68. В режиме записи отдельных фрагментов или видеокадров новое видеоизображение должно записываться взамен более старого, с учетом срока его хранения.

69. При необходимости устройства видеозаписи должны обеспечивать возможность записи звукового сигнала вместе с изображением.

70. Видеомониторы должны соответствовать следующим требованиям:

71.1. Размер экрана по диагонали не менее 17 дюймов.

71.2. Разрешение не менее 1280 на 1024 пикселей.

72. Видеосерверы должны обеспечивать:

72.1. Управление телеметрией (управление поворотным устройством видеокамеры, изменение фокусного расстояния объектива).

72.2. Наличие встроенных функций детектора движения.

72.3. Возможность подключения внешних извещателей охранной сигнализации.

72.4. Сохранение текущей видеоинформации.

72.5. Возможность передачи аудиоинформации;

73. Система охранной и тревожной сигнализации должна включать:

73.1. Систему охранной сигнализации.

73.2. Систему тревожной сигнализации.

74. Система охранной сигнализации должна обеспечивать обнаружение несанкционированного доступа, сбор, обработку и представление информации в заданном виде на пост управления ТСО.

75. Система тревожной сигнализации должна обеспечивать обнаружение угроз безопасности, сигнализацию о их наличии, а также передачу сигнала тревоги на пункт охраны (в дежурную часть органов внутренних дел), в том числе при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

76. Система охранного освещения должна обеспечивать:

76.1. Освещенность горизонтальную на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения или стены не менее 0,5 лк.

76.2. Равномерно освещенную сплошную полосу шириной 3-4 м.

76.3. Ручное управление работой освещения.

76.4. Освещенность на лестничных маршах, ограждении, КПП, в тамбурах не менее 0,5 лк.

77. Система экстренной связи должна включать:

77.1. Систему оповещения.

77.2. Систему экстренного вызова.

78. Система оповещения должна обеспечивать:

78.1. Подачу звуковых и (или) световых сигналов в помещения объекта спорта, на участки с постоянным или временным пребыванием граждан.

78.2. Трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности граждан.

79. Количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания граждан.

80. Система экстренного вызова должна обеспечивать вызов соответствующих оперативных служб в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации с использованием проводных каналов связи.

81. Для работы систем охранного освещения и экстренного вызова должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

82. Общие требования к минимально необходимому оснащению стадионов техническими средствами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности приведены в приложении № 2 к настоящим Требованиям.

Приложение № 1

к Требованиям к объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности

Общие требования

к объектам инфраструктуры мест проведения официальных

спортивных соревнований

| Объекты инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований | Категория |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Помещение для работы организатора соревнования или координационного органа: | + | + | + | –/+ | –/+ |
| 1.1. Площадь | на каждого человека не менее 3 кв.м площади |
| 1.2. Количество рабочих мест | 11-13 | 6-8 | 5-6 | 3-5 | 3-6 |
| 1.3. Количество автоматизированных рабочих мест | 5 | 3 | 2 | – | –/+ |
| 1.4. Выделенных номеров фиксированной телефонной связи | 5 | 3 | 2 | –/+ | –/+ |
| 1.5. Каналы связи Интернет | + | + | –/+ | –/+ | –/+ |
| 1.6. Пост управления ТСО | + | + | + | –/+ | –/+ |
| 2. Место для работы организатора соревнования или координационного органа: | – | – | – | + | + |
| 2.1. Площадь | – | – | – | на каждого человека не менее 3 кв.м площади |
| 2.2. Количество рабочих мест | – | – | – | 3-5 | 3-6 |
| 2.3. Количество автоматизированных рабочих мест | – | – | – | –/+ | –/+ |
| 2.4. Выделенных номеров фиксированной телефонной связи | – | – | – | 1 | – |
| 2.5. Выделенных номеров подвижной радиотелефонной связи | – | – | – | –/+ | –/+ |
| 3. Помещения для работы сотрудников органов внутренних дел: | + | + | + | –/+ | –/+ |
| 3.1. Для размещения пункта управления нарядами органов внутренних дел с комнатами (местами) для размещения технологического оборудования | + | + | + | –/+ | –/+ |
| 3.1.1. Площадь | на каждого человека не менее 3 кв.м площади, а также 6 кв.м для технологического оборудования | –/+ | –/+ |
| 3.1.2. Количество рабочих мест | 6-8 | 4-6 | 3-4 | 3-4 | 4-6 |
| 3.1.3. Количество автоматизированных рабочих мест | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.4. Выделенных номеров фиксированной телефонной связи | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. Для составления материалов об административных правонарушениях | + | + | + | –/+ | –/+ |
| 3.2.1. Площадь | на каждого человека не менее 6 кв.м площади (допускается наличие нескольких комнат, каждое из которых площадью не менее 6 кв.м) |
| 3.2.2. Количество рабочих мест | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
| 3.2.3. Количество автоматизированных рабочих мест | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.4. Выделенных номеров фиксированной телефонной связи | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Места для работы сотрудников органов внутренних дел: | – | – | – | + | + |
| 4.1. Площадь | – | – | – | на каждого человека необходимо не менее 3 кв.м площади |
| 4.2. Количество рабочих мест | – | – | – | 3-4 | 4-6 |
| 4.3. Количество автоматизированных рабочих мест | – | – | – | 1 | – |
| 4.4. Выделенных номеров фиксированной телефонной связи | – | – | – | –/+ | –/+ |
| 4.5. Выделенных номеров подвижной радиотелефонной связи | – | – | – | –/+ | 1 |
| 5. Помещение для работы сотрудников органов федеральной службы безопасности: | + | + | + | –/+ | –/+ |
| 5.1 Площадь | на каждого человека необходимо не менее 3 кв.м площади |
| 5.2. Количество рабочих мест | 6-8 | 4-6 | 3-4 | 3-4 | 3-6 |
| 5.3. Количество автоматизированных рабочих мест | 2 | 2 | 1 | –/+ | –/+ |
| 5.4. Выделенных номеров фиксированной телефонной связи | 2 | 1 | 1 | –/+ | –/+ |
| 6. Место для работы сотрудников органов федеральной службы безопасности: | – | – | – | + | + |
| 6.1. Площадь | – | – | – | на каждого человека необходимо не менее 3 кв.м площади |
| 6.2. Количество рабочих мест | – | – | – | 3-4 | 4-6 |
| 6.3. Количество автоматизированных рабочих мест | – | – | – | –/+ | –/+ |
| 6.4. Выделенных номеров фиксированной телефонной связи | – | – | – | 1 | –/+ |
| 6.5. Выделенных номеров подвижной радиотелефонной связи | – | – | – | –/+ | 1 |
| 7. Помещение для хранения предметов, запрещенных для проноса на стадион: | + | –/+ | –/+ | –/+ | –/+ |
| 7.1. Вместимость (количество ячеек, в том числе на стеллажах, полках) | не менее 2% от вместимости спортивного сооружения или временной постройки, или определенного организаторами соревнования количества реализуемых билетов или документов, их заменяющих |
| 7.2. Размер ячейки, расстояние между стеллажами, полками | не менее 40 х 40 х 45 сантиметров |
| 7.3. Оснащение техническими средствами досмотра: |
| 7.3.1. Досмотровая рентгеновская техника | + | –/+ | –/+ | –/+ | –/+ |
| 7.3.2. Портативный (ручной) металлодетектор | + | + | + | + | + |
| 7.3.2. Портативный газоанализатор паров взрывчатых веществ | + | + | –/+ | –/+ | –/+ |
| 7.3.3. Ручной рентгеновский сканер скрытых полостей. | –/+ | + | + | + | + |
| 7.3.4. Индикатор электромагнитных и акустических полей | + | + | + | + | + |
| 8. Место для хранения предметов, запрещенных для проноса: | –/+ | + | + | + | + |
| 8.1. Вместимость (количество ячеек, в том числе на стеллажах, полках) | не менее 2% от вместимости спортивной арены или определенного организаторами соревнования количества реализуемых билетов или документов, их заменяющих |
| 8.2. Размер ячейки, расстояние между стеллажами, полками | не менее 40 х 40 х 45 сантиметров |
| 8.3. Оснащение техническими средствами досмотра: |
| 8.3.1. Портативный (ручной) металлодетектор | + | + | + | + | + |
| 8.3.2. Портативный газоанализатор паров взрывчатых веществ | + | + | + | + | + |
| 8.3.3. Ручной рентгеновский сканер скрытых полостей. | + | + | + | + | + |
| 8.3.4. Индикатор электромагнитных и акустических полей | + | + | + | + | + |
| 9. Зоны (контрольно-пропускные пункты) для возможности осмотра входящих граждан и въезжающего транспорта с применением технических средств |
| 9.1. Контрольно-пропускной пункт для прохода граждан на территорию стадиона или в спортивную арену: | + | + | + | + | –/+ |
| 9.1.1. Ограждение системы разделения потока зрителей | + | + | + | + | + |
| 9.1.2. СКУД | на каждой точке пропуска граждан | –/+ | –/+ |
| 9.1.3. Видеокамера СОТ | на каждой ТП | –/+ | –/+ |
| 9.1.4. Стационарная рентгеновская сканирующая система | + | –/+ | –/+ | –/+ | –/+ |
| 9.2. КПП для проезда транспортных средств: | + | + | + | + | –/+ |
| 9.2.1. СКУД (шлагбаум, ворота) | по 2 шлагбаума (ворот) на каждую полосу для проезда |
| 9.2.2. Технические средства организации дорожного движения, в том числе исключающие проезд транспортных средств без остановки | + | + | + | + | –/+ |
| 9.2.3. Видеокамера СОТ | на каждой полосе для проезда | –/+ | –/+ |
| 9.2.4. Табло переменной информации | + | –/+ | –/+ | –/+ | –/+ |
| 9.3. Зона осмотра граждан | + | + | + | + | + |
| 9.3.1. Ограждение системы разделения потока граждан | + | + | + | + | + |
| 9.3.2. Стационарный металлообнаружитель | на каждой ТП |
| 9.3.3. Портативный (ручной металлодетектор) | на каждой ТП |
| 9.3.4. Досмотровая рентгеновская техника | один на четыре ТП | + | –/+ | –/+ | –/+ |
| 9.3.5. Ручной рентгеновский сканер скрытых полостей. | –/+ | –/+ | + | + | + |
| 9.3.6. Стационарная рентгеновская цифровая сканирующая система | одна на ЗОГ | –/+ | –/+ | –/+ | –/+ |
| 9.3.7. Портативный газоанализатор паров взрывчатых веществ | не менее одного на ЗОГ |
| 9.3.8. Средство радиационного контроля | + | + | + | + | + |
| 9.3.9. Индикатор электромагнитных и акустических полей | + | + | + | + | + |
| 9.3.10. Индикатор опасных жидкостей | + | + | + | + | + |
| 9.4. Зона осмотра транспортных средств | + | + | + | + | + |
| 9.4.1. Ручной рентгеновский сканер скрытых полостей. | не менее одного на полосу для проезда |
| 9.4.2. Комплект досмотровых эндоскопов и зеркал | не менее одного комплекта на полосу для проезда |
| 9.4.3. Автоматизированная система досмотра днища автотранспорта. | не менее одной на полосу для проезда | –/+ |
| 9.4.4. Портативный (ручной) металлодетектор | не менее одного на полосу для проезда |
| 9.4.5. Портативный газоанализатор паров взрывчатых веществ | не менее одного на полосу для проезда |
| 9.4.6. Индикатор электромагнитных и акустических полей | + | + | + | + | + |
| 9.4.7. Индикатор опасных жидкостей | + | + | + | + | + |
| 9.4.8. Средство радиационного контроля | не менее одного на полосу для проезда |

Примечание:

1. Знак "+" означает, что оснащение обязательно.

2. Знак "–" означает, что оснащение не применяется

3. Знак "–/+" означает, что оснащение возможно по усмотрению организатора соревнования или лиц, в чьей собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении в соответствии с законодательством Российской Федерации находится объект спорта.

Приложение № 2

к Требованиям к объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности

Общие требования

к минимально необходимому оснащению стадионов техническими

средствами для обеспечения общественного порядка 
и общественной безопасности

| Оснащение стадионов техническими средсвами | Категория |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Средства инженерно-технической укрепленности: |
| 1.1. Ограждение территории стадиона | + | + | –/+ | –/+ | –/+ |
| 1.2. Ограждение отдельных зон ограниченного доступа | –/+ | –/+ | + –/+ | + –/+ | + |
| 1.2.1. Проходы в спортивное сооружение или временную постройку с местами, определенными организаторами соревнований для группового размещения зрителей | –/+ | –/+ | +1 –/+ | +1 –/+ | ё+ |
| 1.2.2. Проходы с парковочных мест транспортных средств, в том числе телевизионной техники | + | + | + | + | + |
| 2. Технические средства охраны: |
| 2.1. Система контроля и управления доступом | + | + | + | + | – |
| 2.1.1. Помещение для работы организатора соревнования или координационного органа | + | + | + | –/+ | – |
| 2.1.2. Контрольно-пропускной пункт для прохода граждан на территоррию стадиона | с полным перекрытием | –/+ | –/+ | – |
| 2.1.3. КПП для прохода персонала на спортивную арену | с частичным перекрытием | – |
| 2.1.4. КПП для прохода зрителей и участников на спортивную арену | с частичным перекрытием | –/+ | – |
| 2.2. Система охранная телевизионная | + | + | + | –/+ | – |
| 2.2.1. Ограждение территории стадиона | визуальный контроль периметра | –/+ | – |
| 2.2.2. Здания и сооружения на территории стадиона, в том числе временные постройки | визуальный контроль территории | – |
| 2.2.3. КПП для прохода граждан на территоррию стадиона | идентификация личности граждан | + –/+ | – |
| 2.2.4. КПП для прохода зрителей, персонала и участников на спортивную арену | идентификация личности граждан | +1 –/+ | – |
| 2.2.5. Места размещения зрителей | визуальный контроль, идентификация личности граждан | – |
| 2.2.6. Фойе, подтрибунные помещения | визуальный контроль, идентификация личности граждан | –/+ | – |
| 2.2.7. Хранение видеоинформации в архиве | не менее двух месяцев | не менее одного месяца |
| 2.3. Система охранной и тревожной сигнализации | + | + | + | + | – |
| 2.4. Система охранного освещения | + | + | + | + | – |
| 2.5. Система экстренной связи | + | + | + | + | – |

Примечание:

1. Знак "+" означает, что оснащение обязательно.

2. Знак "–" означает, что оснащение не применяется.

3. Знак "–/+" означает, что оснащение возможно по усмотрению организатора соревнования или лиц, в чьей собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении в соответствии с законодательством Российской Федерации находится объект спорта.

# Footnotes

Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2194.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2194. Далее – «Правила обеспечения безопасности».

Далее – «объекты инфраструктуры».

Далее – «инженерно-технические средства».

Далее – «соревнования».

Подпункт «м» пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6866; 2014, № 6, ст. 581.

Далее – «спортивная арена»

Далее – «территория стадиона».

Далее – «точка пропуска».

Далее – «КПП».

Далее также – «СРПГ».

Далее – «собственник, пользователь объекта спорта».

Далее – «пункт управления нарядами».

Применяется для пункта управления нарядами.

В соответствии с пунктом 7 Правил обеспечения безопасности, не применяются при проведении соревнований на участках автомобильных дорог, площадей, улиц парков и водных объектов, не имеющих определенных организатором соревнования мест для группового размещения зрителей.

Категории граждан, для прохода на спортивную арену определяются организаторами соревнований совместно с собственниками, пользователями объектов спорта при реализации входных билетов на такие соревнования, или документов их заменяющих.

Далее – «КПП для прохода граждан на спортивную арену».

Далее также – «шлюз».

Далее также – «ЗОГ».

Далее также – «ЗОТС».

Ст. 27.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2003, № 50, ст. 4847; 2008, № 49, ст. 5748.

Далее – «ТСО».

Далее – «СКУД».

Далее – «СОТ».

Далее – «УПУ».

Далее – «УСиИД».

Далее – «спортивная арена».

Далее – «КПП».

Далее – «ТП».

Далее – «ЗОГ».

При отсутствии ограждения периметра стадиона.

При отсутствии ограждения периметра стадиона.

Далее – «спортивная арена».

Далее – «КПП».

При входе в места проведения соревнований определенных решениями Правительства Российской Федерации, в соответствии с частью 2.1 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329        «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».